## Slide 1
Coefficient de l’effet Morton | Vecteur | Approche analytique de Lorenz et Murphy | Approche analytique améliorée
(Vibration/Balourd) |  | À définir par utilisateur | À définir par utilisateur
 |  | Calcul linéaire (coefficients dynamiques) de la réponse au balourd | Calcul non linéaire (transitoire) de la réponse au balourd
(Delta T / Vibration) |  |  | 
 |  | Température du rotor approximée par celle obtenu dans le film lubrifiant | Température du rotor obtenu par un modèle thermique du rotor
(Balourd thermique/ Delta T) |  |  | 
 |  | Déformation thermique approximé par le formule analytique | Déformation thermique calculé par un modèle thermomécanique du rotor.
Coefficient de l’effet Morton | Vecteur | Approche analytique de Lorenz et Murphy | Approche analytique améliorée
 |  | À définir par utilisateur | À définir par utilisateur
 |  | Calcul linéaire (coefficients dynamiques) de la réponse au balourd | Calcul non linéaire (transitoire) de la réponse au balourd
 |  | Température du rotor approximée par celle obtenu dans le film lubrifiant | Température du rotor obtenu par un modèle thermique du rotor
 |  | Déformation thermique approximé par le formule analytique | Déformation thermique calculé par un modèle thermomécanique du rotor.

## Slide 2
Palier hydrodynamique | circulaire | Lubrifiant | VG32
Diamètre | 45 mm | Densité | 860 []
Longueur | 15 mm | Viscosité à 40°C | 0.0251 [Pa.s]
Jeu radial théorique | 50 µm | Viscosité à 80°C | 0.0064 [Pa.s]
 |  | Pression d’alimentation | 1.09 [bar]
 |  | Température ambiante | 20 °C
Palier hydrodynamique | circulaire | Lubrifiant | VG32
Diamètre | 45 mm | Densité | 
Longueur | 15 mm | Viscosité à 40°C | 0.0251 [Pa.s]
Jeu radial théorique | 50 µm | Viscosité à 80°C | 0.0064 [Pa.s]
 |  | Pression d’alimentation | 1.09 [bar]
 |  | Température ambiante | 20 °C

## Slide 3
Rotor court | en Acier |  | 
Diamètre extérieure | 45 mm | Diamètre intérieure | 35 mm
Longueur totale (L) | 430 mm | Densité | 7800 []
Distance accouplement/roulement () | 90 mm | Diamètre extérieure du disque | 73 mm
Distance roulement/palier () | 198.5 mm | Largeur du disque | 35 mm
Distance palier/disque () | 120 mm |  | 
Rotor court | en Acier |  | 
Diamètre extérieure | 45 mm | Diamètre intérieure | 35 mm
Longueur totale (L) | 430 mm | Densité | 
 | 90 mm | Diamètre extérieure du disque | 73 mm
 | 198.5 mm | Largeur du disque | 35 mm
 | 120 mm |  | 

## Slide 4
Roulement à Bille
Palier circulaire
Moteur
Disque 0.7kg

## Slide 5
Chart: vitesse de rotation [tr/min]
| 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000
X | 29.8975 | 21.6863 | 11.7455 | 4.0602 | 1.667 | 1.1396 | 0.98565 | 0.73052 | 0.59549 | 0.44829 | 0.38626
Y | 37.5592 | 35.6439 | 33.9149 | 24.4267 | 15.1325 | 8.9111 | 7.1586 | 6.1473 | 5.8039 | 4.7079 | 3.687

## Slide 6
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000
Kxx | 3788472.2025 | 1874883.3048 | 841045.8297 | 306472.7184 | 87830.9266 | 93460.4003 | 241875.9424 | 335291.7308 | 694664.1492 | 1211210.7931 | 1999822.1211
Kxy | 4760361.0098 | 3193303.2036 | 2083191.5885 | 1417276.8491 | 1713735.7055 | 2851570.0439 | 3909689.336 | 5242800.7596 | 6147850.4149 | 8270198.7988 | 10316465.2805
Kyx | 1382178.8397 | 534075.396 | -75520.7707 | -972601.458 | -1863111.6289 | -3640355.9772 | -5093807.9178 | -6586014.1037 | -7589900.5268 | -9519574.1008 | -10945479.9504
Kyy | 3000368.7181 | 2344167.4504 | 1792678.8959 | 1027853.4397 | 688971.0528 | 740762.3208 | 923810.4389 | 1188313.9087 | 1425251.19 | 1815495.8558 | 2267344.7114
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000
Cxx | 442943.5115 | 244395.555 | 63618.6493 | 35146.6024 | 30077.0801 | 28979.8898 | 28422.0531 | 29160.3648 | 27943.687 | 26579.848 | 23944.2967
Cxy | 312164.1133 | 186852.1711 | 43289.7668 | 8691.5382 | 2839.7303 | -1236.4948 | -2798.8203 | -2956.814 | -3269.5893 | -3275.9522 | -3155.5696
Cyx | 326798.2745 | 194883.7178 | 48511.2866 | 13796.6778 | 5882.2624 | 4300.4895 | 4182.8143 | 4346.1549 | 4551.1965 | 5805.3298 | 6437.9415
Cyy | 357072.5975 | 249157.1464 | 111340.3375 | 51767.8765 | 36810.9711 | 33123.2658 | 31379.0394 | 30616.3793 | 28934.8368 | 26249.5188 | 22392.3932
Chart: 
| 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000
Cxx | 442943.5115 | 244395.555 | 63618.6493 | 35146.6024 | 30077.0801 | 28979.8898 | 28422.0531 | 29160.3648 | 27943.687 | 26579.848 | 23944.2967
Cxy | 312164.1133 | 186852.1711 | 43289.7668 | 8691.5382 | 2839.7303 | -1236.4948 | -2798.8203 | -2956.814 | -3269.5893 | -3275.9522 | -3155.5696
Cyx | 326798.2745 | 194883.7178 | 48511.2866 | 13796.6778 | 5882.2624 | 4300.4895 | 4182.8143 | 4346.1549 | 4551.1965 | 5805.3298 | 6437.9415
Cyy | 357072.5975 | 249157.1464 | 111340.3375 | 51767.8765 | 36810.9711 | 33123.2658 | 31379.0394 | 30616.3793 | 28934.8368 | 26249.5188 | 22392.3932

## Slide 7
Chart: vitesse de Rotation [tr/min]
| 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000
Rotation 1X | 0.83333 | 1.6667 | 3.3333 | 8.3333 | 16.6667 | 50 | 83.3333 | 116.6667 | 150
 | 1.0914 | 1.3101 | 2.3231 | 4.6535 | 8.5931 | 23.707 | 38.1088 | 52.9208 | 71.5394
 | 619.6197 | 620.7704 | 624.3846 | 626.7867 | 628.1028 | 640.5205 | 647.5748 | 657.4751 | 673.8604
 | 619.7167 | 619.2466 | 617.9127 | 618.3151 | 619.4907 | 609.6964 | 604.876 | 599.3726 | 592.3502
Mode de flexion (FW)
Mode de flexion (BW)
Mode rigide (FW)
- - - 1X
Thermique:
T_rot=55°C
T_pad = adiabatique
Version 48x24 (avec faibles vitesses)

## Slide 8
Chart: vitesse de rotation [tr/min]
| 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000
 | 0.66972 | 0.64926 | 0.60239 | 0.37859 | 0.15519 | -0.0049333 | -0.010333 | -0.03986 | -0.0665
 | 0.063701 | 0.088861 | 0.13972 | 0.16878 | 0.17795 | 0.16885 | 0.176 | 0.18779 | 0.21089
 | 0.0076447 | 0.012 | 0.036116 | 0.08725 | 0.12904 | 0.16109 | 0.16753 | 0.17678 | 0.19628

## Slide 9
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 6000 | 7000 | 8000 | 9000
DX linéaire | 6.7215 | 8.0894 | 9.9524 | 12.1314
DX non-linéaire | 17.3026 | 23.6557 | 28.8282 | 32.7092
DY linéaire | 7.0459 | 8.5631 | 10.5981 | 13.0472
DY non-linéaire | 16.8926 | 22.9318 | 27.9026 | 31.6763
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 6000 | 7000 | 8000 | 9000
PhaX linéaire | 74.0445 | 71.5479 | 68.933 | 65.5041
PhaX Non-linéaire | 94.2522 | 94.3811 | 95.6477 | 98.017
PhaY linéaire | -16.8955 | -20.6567 | -24.4497 | -29.0591
PhaY non-linéaire | 3.0393 | 4.5392 | 6.4594 | 9.1527

## Slide 10
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 6000 | 7000 | 8000 | 9000
linéaire | 0.13102 | 0.15769 | 0.194 | 0.23648
non-linéaire | 0.33728 | 0.46112 | 0.56195 | 0.63761
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 6000 | 7000 | 8000 | 9000
linéaire | -105.9555 | -108.4521 | -111.067 | -114.4959
non-linéaire | -85.6183 | -85.489 | -84.4581 | -82.0599

## Slide 11
 | Vitesse [rpm] | 6000.00 | 7000.00 | 8000.00 | 9000.00
Approche Lorenz et Murphy | Delta T [°C] | 3.09 | 3.81 | 4.51 | 5.42
 | Phase (T)[deg] | 43.75 | 40.22 | 36.63 | 32.59
Approche Analytique améliorée | Delta T [°C] | 4.84 | 8.11 | 11.92 | 16.00
 | Phase (T)[deg] | 59.50 | 53.50 | 52.50 | 53.50

## Slide 12
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 6000 | 7000 | 8000 | 9000
Lorenz et Murphy | 0.22994 | 0.23558 | 0.22638 | 0.22337
Analytique Améliorée | 0.13992 | 0.17147 | 0.2068 | 0.24462
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 6000 | 7000 | 8000 | 9000
Lorenz et Murphy | -30.2928 | -31.3232 | -32.3052 | -32.9137
Analytique améliorée | -34.8817 | -41.011 | -43.0419 | -44.4401

## Slide 13
Chart: Coordonée circonférentielle [deg]
| 0 | 7.5 | 22.5 | 37.5 | 52.5 | 67.5 | 82.5 | 97.5 | 112.5 | 127.5 | 142.5 | 157.5 | 172.5 | 187.5 | 202.5 | 217.5 | 232.5 | 247.5 | 262.5 | 277.5 | 292.5 | 307.5 | 322.5 | 337.5 | 352.5 | 360
 | 50.501 | 50.5 | 50.4816 | 50.4279 | 50.3426 | 50.232 | 50.1041 | 49.9684 | 49.8348 | 49.7133 | 49.6131 | 49.5418 | 49.5047 | 49.5047 | 49.5418 | 49.6131 | 49.7133 | 49.8348 | 49.9684 | 50.1041 | 50.232 | 50.3426 | 50.4279 | 50.4816 | 50.5 | 50.501
Chart: Coordonnée axiale [m]
| 0 | 2.6499999999999899E-2 | 5.6500000000000002E-2 | 7.1499999999999897E-2 | 8.6499999999999896E-2 | 8.99999999999999E-2 | 9.3499999999999903E-2 | 0.108499999999999 | 0.123499999999999 | 0.153499999999999 | 0.221 | 0.251 | 0.26600000000000001 | 0.28100000000000003 | 0.28349999999999898 | 0.28599999999999898 | 0.28849999999999898 | 0.29099999999999898 | 0.29349999999999898 | 0.29599999999999899 | 0.310999999999999 | 0.32600000000000001 | 0.369999999999999 | 0.38 | 0.39500000000000002 | 0.40999999999999898 | 0.41999999999999899 | 0.42999999999999899
DX | -0.012479 | -0.011354 | -0.0075977 | -0.0046845 | -0.0010007 | -1.5729e-05 | 0.0010489 | 0.0061301 | 0.01189 | 0.025117 | 0.056375 | 0.065534 | 0.063399 | 0.039958 | 0.03164 | 0.020252 | 0.0058896 | -0.011393 | -0.031652 | -0.054983 | -0.22134 | -0.40861 | -0.97955 | -1.1115 | -1.3095 | -1.5078 | -1.6401 | -1.7723
DY | 1.4274e-12 | 1.2714e-12 | 7.4344e-13 | 3.2447e-13 | 4.9582e-14 | -1.5627e-14 | -1.0467e-13 | -5.3062e-13 | -9.273e-13 | -1.5921e-12 | -1.7567e-12 | -1.2201e-12 | -8.7457e-13 | -3.9977e-13 | -2.9019e-13 | -1.5833e-13 | -8.2014e-15 | 1.525e-13 | 3.248e-13 | 5.0488e-13 | 1.6139e-12 | 2.8197e-12 | 6.7777e-12 | 7.797e-12 | 9.4378e-12 | 1.1127e-11 | 1.2276e-11 | 1.3419e-11

## Slide 14
Chart: Vitesse de rotation (rpm)
| 6000 | 7000 | 8000 | 9000
Approche Lorenz et Murphy | 0.013674 | 0.017821 | 0.022146 | 0.027963
Approche Analytique Améliorée | 0.029677 | 0.058272 | 0.087652 | 0.11495

## Slide 15
Roulement à Bille
Palier circulaire
Moteur
Disque 10.6kg
Disque 6.4kg

## Slide 16
Rotor long | en Acier |  | 
Diamètre extérieure | 45 mm | Densité | 7800 []
Diamètre intérieure | 35 mm | Diamètre extérieure du disque 6.4kg | 149 mm
Longueur totale (L) | 700 mm | Largeur du disque | 52 mm
Distance accouplement/roulement () | 30 mm | Diamètre extérieure du disque 10.4kg | 152 mm
Distance roulement/palier () | 520 mm | Largeur du disque | 80 mm
Distance palier/disque 10.4kg () | 110 mm |  | 
Distance roulement/disque 6.4kg () | 260 mm |  | 
Rotor long | en Acier |  | 
Diamètre extérieure | 45 mm | Densité | 
Diamètre intérieure | 35 mm | Diamètre extérieure du disque 6.4kg | 149 mm
Longueur totale (L) | 700 mm | Largeur du disque | 52 mm
 | 30 mm | Diamètre extérieure du disque 10.4kg | 152 mm
 | 520 mm | Largeur du disque | 80 mm
 | 110 mm |  | 
 | 260 mm |  | 

## Slide 17
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000
Kxx | 11825196.6491 | 9959603.4882 | 9214120.0246 | 8837534.5882 | 7376957.4265 | 7155615.2187 | 7251487.4951 | 6609070.5931 | 6227415.3443
Kxy | 14590057.3854 | 12901030.2596 | 12287833.0144 | 11927023.0584 | 11621569.1977 | 11621243.9604 | 11547136.6884 | 11609877.2041 | 11549369.7917
Kyx | -825700.3839 | -955142.5712 | -1111937.1056 | -1204868.9826 | -3191361.13 | -3503310.5444 | -3377864.222 | -4507510.2521 | -5357737.1175
Kyy | 8500167.1463 | 7775753.8395 | 7458981.311 | 7290265.4867 | 7701562.5923 | 7936630.3499 | 7758256.4411 | 8357101.3554 | 8578816.8274
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000
Cxx | 210691.3316 | 93598.5085 | 59937.9935 | 44098.4858 | 35665.5262 | 29885.5545 | 23915.8355 | 23185.6459 | 21217.0583
Cxy | 99721.3753 | 38668.4421 | 23396.4466 | 16623.9334 | 14903.9597 | 12611.0194 | 7822.8837 | 10528.5464 | 9123.8142
Cyx | 98219.7485 | 38915.6188 | 23661.727 | 16959.0381 | 15953.436 | 13758.8977 | 10894.994 | 11052.6181 | 9814.7771
Cyy | 97336.5583 | 43012.1135 | 27990.6642 | 21020.8454 | 22650.053 | 19498.3241 | 15644.8107 | 17472.9027 | 15638.1527

## Slide 18
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000
X | 25.8495 | 24.2851 | 22.9564 | 22.118 | 21.6679 | 20.1485 | 20.0024 | 20.0254 | 20.1422
Y | 23.3112 | 16.6383 | 13.4405 | 11.1312 | 9.754 | 7.9866 | 7.329 | 6.7131 | 6.1534

## Slide 19
Thermique:
T_rot=50°C
T_pad = adiabatique
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000
Rotation 1X | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 100 | 116.6667 | 133.3333 | 150
 | 11.1649 | 22.503 | 34.7073 | 50.0732 | 65.887 | 73.4249 | 75.8665 | 77.3563 | 78.6697
 | 117.9485 | 117.0502 | 115.8345 | 114.588 | 113.3303 | 112.0711 | 110.9571 | 109.2657 | 107.5523
 | 119.3075 | 122.1435 | 124.8907 | 128.9225 | 133.6313 | 137.1707 | 140.4313 | 141.8454 | 143.2533
Mode de flexion (FW)
Mode de flexion (BW)
Mode rigide (FW)
- - - 1X

## Slide 20
Thermique:
T_rot=50°C
T_pad = adiabatique
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000
 | 0.71598 | 0.6642 | 0.58131 | 0.38276 | 0.22631 | 0.12681 | 0.060675 | 0.048146 | 0.019056
 | 0.010398 | 0.021705 | 0.029452 | 0.034213 | 0.039114 | 0.04429 | 0.047962 | 0.052398 | 0.05426
 | 0.037057 | 0.059314 | 0.06901 | 0.078264 | 0.070789 | 0.055919 | 0.043326 | 0.038809 | 0.031294

## Slide 21
Chart: Balourd initial [g.mm]
| 160 | 180 | 200 | 220
DX linéaire | 23.9377 | 26.9299 | 29.9221 | 32.9143
DX non-linéaire | 22.9299 | 26.3124 | 30.0028 | 34.1051
DY linéaire | 26.4854 | 29.7961 | 33.1068 | 36.4174
DY non-linéaire | 27.2826 | 30.1825 | 32.8638 | 35.7552
Chart: Balourd initial [g.mm]
| 160 | 180 | 200 | 220
PhaX linéaire | 22.1061 | 22.1061 | 22.1061 | 22.1061
PhaX Non-linéaire | 14.2246 | 12.0264 | 10.3113 | 8.87
PhaY linéaire | -100.7244 | -100.7244 | -100.7244 | -100.7244
PhaY non-linéaire | -88.8695 | -87.5328 | -86.5517 | -85.4443

## Slide 22
Chart: Balourd initial [g.mm]
| 160 | 180 | 200 | 220
linéaire | 0.29922 | 0.29922 | 0.29922 | 0.29922
non-linéaire | 0.28662 | 0.29236 | 0.30003 | 0.31005
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 160 | 180 | 200 | 220
linéaire | -157.8939 | -157.8939 | -157.8939 | -157.8939
non-linéaire | -165.8787 | -167.9841 | -169.7137 | -171.1269

## Slide 23
 | Balourd [g.mm] | 160 | 180 | 200 | 220
Approche Lorenz et Murphy | Delta T [°C] | 5.83 | 6.36 | 7.75 | 8.51
 | Phase (T)[deg] | 291.43 | 292.79 | 301.59 | 302.68
Approche Analytique améliorée | Delta T [°C] | 8.72 | 10.20 | 11.72 | 15.55
 | Phase (T)[deg] | 343.50 | 343.50 | 345.50 | 347.50

## Slide 24
Chart: Balourd initial [g.mm]
| 160 | 180 | 200 | 220
Lorenz et Murphy | 0.1217 | 0.11806 | 0.12955 | 0.1293
Analytique Améliorée | 0.19016 | 0.19376 | 0.19528 | 0.22797
Chart: Balourd initial [g.mm]
| 160 | 180 | 200 | 220
Lorenz et Murphy | -90.6785 | -89.3177 | -80.5123 | -79.4237
Analytique améliorée | -30.6213 | -28.5159 | -24.7863 | -21.3731

## Slide 25
Chart: coordonnée axiale [m]
| 0 | 0.01 | 0.02 | 2.6499999999999899E-2 | 2.9999999999999898E-2 | 3.3500000000000002E-2 | 9.5000000000000001E-2 | 0.16 | 0.22500000000000001 | 0.28999999999999898 | 0.35499999999999898 | 0.41999999999999899 | 0.48499999999999899 | 0.54249999999999898 | 0.54500000000000004 | 0.54749999999999899 | 0.55000000000000004 | 0.55249999999999899 | 0.55500000000000005 | 0.557499999999999 | 0.59999999999999898 | 0.65 | 0.66 | 0.67400000000000004 | 0.68500000000000005 | 0.69999999999999896
DX | -0.00081656 | -0.00072958 | -0.00047388 | -0.00020908 | -1.8641e-05 | 0.00022165 | 0.0067489 | 0.017502 | 0.031863 | 0.04914 | 0.068868 | 0.090472 | 0.11483 | 0.045014 | 0.035904 | 0.023136 | 0.007148 | -0.011819 | -0.03389 | -0.05938 | -0.58762 | -1.2869 | -1.4277 | -1.6252 | -1.7803 | -1.9919
DY | -7.8527e-13 | -6.9509e-13 | -4.3079e-13 | -1.7604e-13 | 5.4393e-16 | 2.1029e-13 | 4.9734e-12 | 1.0397e-11 | 1.4628e-11 | 1.6433e-11 | 1.5651e-11 | 1.2352e-11 | 6.9339e-12 | 9.5071e-13 | 6.5746e-13 | 3.4501e-13 | 1.2111e-14 | -3.4296e-13 | -7.235e-13 | -1.1248e-12 | -8.115e-12 | -1.6769e-11 | -1.8584e-11 | -2.1265e-11 | -2.3442e-11 | -2.6508e-11

## Slide 26
Chart: Balourd [g.mm]
| 160 | 180 | 200 | 220
Approche Lorenz et Murphy | 0.11384 | 0.11708 | 0.17378 | 0.17878
Approche Analytique Améliorée | 0.77723 | 0.80778 | 0.84357 | 1.0263

## Slide 27
Palier 1
Palier 2
Turbine centrifuge
Disque 1
Turbine à flux radial
Disque 2

## Slide 28
Rotor | en Acier | Disques | 
Longueur totale (L) | 1180 mm | Densité | 7800 []
Distance | 100 mm | Diamètre intérieur du disque 1 | 76 mm
Distance | 141 mm | Diamètre extérieure du disque 1 | 460 mm
Distance | 683 mm | Largeur du disque 1 | 40 mm
Distance | 200 mm | Diamètre intérieur du disque 2 | 7 mm
 |  | Diamètre extérieure du disque 2 | 400 mm
 |  | Largeur du disque 2 | 64 mm
Paliers | 3 lobes | Lubrifiant | 
Largeur | 57 mm | Densité | 850 []
Diamètre | 82 mm | Capacité thermique | 2000 [J/kg/◦C]
Jeu radial | 71.1 µm | Température de référence | 87.8 °C
Amplitude angulaire | 100 deg | Viscosité à Tref | 0.0066 [Pa.s]
Angle du début des lobes | 0,120,240 | Coefficient pour la loi exponentielle | 0.031]
Rotor | en Acier | Disques | 
Longueur totale (L) | 1180 mm | Densité | 
 | 100 mm | Diamètre intérieur du disque 1 | 76 mm
 | 141 mm | Diamètre extérieure du disque 1 | 460 mm
 | 683 mm | Largeur du disque 1 | 40 mm
 | 200 mm | Diamètre intérieur du disque 2 | 7 mm
 |  | Diamètre extérieure du disque 2 | 400 mm
 |  | Largeur du disque 2 | 64 mm
Paliers | 3 lobes | Lubrifiant | 
Largeur | 57 mm | Densité | 
Diamètre | 82 mm | Capacité thermique | 2000 [J/kg/◦C]
Jeu radial | 71.1 µm | Température de référence | 87.8 °C
Amplitude angulaire | 100 deg | Viscosité à Tref | 0.0066 [Pa.s]
Angle du début des lobes | 0,120,240 | Coefficient pour la loi exponentielle | 

## Slide 29
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000
Kxx | 25187228.0248 | 27586820.9384 | 29625824.3826 | 29777597.7882 | 34839911.9066 | 41052652.7834 | 38705893.6111 | 41983294.8218 | 44305912.0567 | 46587004.7017
Kxy | 35007104.3631 | 50837789.9225 | 68111667.0497 | 85098339.3632 | 103190806.538 | 111864259.504 | 126744358.726 | 130666104.677 | 141082103.994 | 154182795.001
Kyx | -19309615.4918 | -26218796.6603 | -38266794.6155 | -40229367.4501 | -45734003.5558 | -50636597.1364 | -58669387.0961 | -70618342.5461 | -75013187.7948 | -72878421.9468
Kyy | 3864244.8058 | 2909218.4114 | 1765851.4793 | 826550.1291 | 2422564.1682 | 6138615.5577 | 8446283.1013 | 6969870.9501 | 7477130.9312 | 7220073.9399
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000
Cxx | 330809.7367 | 323392.4728 | 318713.8287 | 313485.3751 | 306892.1091 | 299298.801 | 291491.5747 | 283846.4414 | 276012.4683 | 266693.7493
Cxy | -386.9745 | -15750.0995 | -25149.3586 | -27276.1939 | -27738.7461 | -27405.1973 | -27113.2446 | -26332.4888 | -25153.9888 | -23605.8989
Cyx | 4770.1079 | -9014.5216 | -23264.6766 | -25212.4536 | -27273.6165 | -29527.2698 | -29701.1708 | -29593.6503 | -29334.8882 | -29676.5437
Cyy | 215350.8204 | 201620.8368 | 200712.6545 | 185743.2456 | 174820.0953 | 164857.4082 | 150019.9355 | 143215.7219 | 132439.1068 | 124145.3842
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000
Kxx | 34691332.3345 | 35864734.9793 | 36671457.1794 | 36679021.7518 | 35220513.4399 | 44196545.0109 | 48589800.4063 | 50759202.474 | 53644650.041 | 55693161.0163
Kxy | 36891814.804 | 51438433.7054 | 66683950.1524 | 82284517.0635 | 99832325.6964 | 108949159.194 | 123774887.976 | 127880354.595 | 140952226.48 | 150642343.953
Kyx | -12998361.8402 | -19303312.6755 | -30067199.1665 | -37980232.7772 | -46150317.0169 | -49358274.4668 | -58051763.1595 | -69735586.8838 | -71935313.6259 | -72219776.1276
Kyy | 6205214.0223 | 6977206.7264 | 3172980.7094 | 1458453.9145 | 1254802.1842 | 1477774.5498 | 3583551.2863 | 3627716.2772 | 5744293.5242 | 5478256.6584
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000
Cxx | 338607.0659 | 318961.0036 | 311987.7596 | 305611.8571 | 299061.7951 | 292941.7536 | 285477.6927 | 278648.709 | 270063.0409 | 262699.2155
Cxy | 15099.1484 | -1449.1648 | -11001.1017 | -15094.0126 | -18757.684 | -20498.6504 | -21728.7766 | -21614.0058 | -21035.3196 | -20329.0529
Cyx | 13434.6483 | -1264.4973 | -10041.6241 | -16832.6767 | -20287.6838 | -22387.6264 | -24532.1514 | -24939.2675 | -25677.6621 | -25062.9451
Cyy | 151925.3301 | 154384.8175 | 153820.0045 | 158414.8958 | 152163.4169 | 152963.6311 | 145177.6716 | 138478.8881 | 134423.7069 | 125309.4894

## Slide 30
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000
Rotation 1X | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 100 | 116.6667 | 133.3333 | 150 | 166.6667 | 183.3333
 | 22.8154 | 32.6234 | 39.4066 | 48.2317 | 55.8291 | 67.6013 | 76.116 | 83.9897 | 89.7515
 | 23.8293 | 32.8627 | 40.0944 | 49.7042 | 54.3887 | 64.0084 | 70.5501 | 76.556 | 80.7024
 | 135.9642 | 130.3686 | 124.9336 | 119.8636 | 114.9297 | 110.2754 | 105.9626 | 101.6907 | 97.6284
 | 180.3685 | 188.0492 | 195.2095 | 204.3173 | 212.0129 | 222.6248 | 232.6356 | 242.9531 | 253.0083

## Slide 31
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000
 | 0.28571 | 0.18543 | 0.14493 | 0.13371 | 0.15494 | 0.08537 | 0.023123 | -0.011388 | -0.030201
 | 0.40875 | 0.22127 | 0.11936 | 0.027557 | 0.045165 | -0.005845 | -0.062656 | -0.078006 | -0.10052
 | 0.062379 | 0.055751 | 0.04944 | 0.044099 | 0.039763 | 0.03534 | 0.030993 | 0.027693 | 0.024276
 | 0.13833 | 0.12494 | 0.12969 | 0.13284 | 0.14167 | 0.14583 | 0.14447 | 0.14603 | 0.14117

## Slide 32
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000
DX linéaire | 1.7118 | 1.7934 | 1.8079 | 1.8393 | 1.8831 | 1.9124 | 1.9462
DY linéaire | 1.9167 | 2.0351 | 2.1726 | 2.2624 | 2.3314 | 2.3963 | 2.4585
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000
PhaX linéaire | -144.354 | -150.7285 | -156.8771 | -160.82 | -164.2035 | -167.4641 | -170.5363
PhaY linéaire | 123.9674 | 120.3533 | 115.9467 | 111.6499 | 107.581 | 103.5215 | 99.6928

## Slide 33
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000
linéaire | 0.01979 | 0.020733 | 0.020901 | 0.021264 | 0.02177 | 0.022109 | 0.0225
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000
linéaire | -144.354 | -150.7285 | -156.8771 | -160.82 | -164.2035 | -167.4641 | -170.5363

## Slide 34
Chart: Coordonnée circonférentielle [deg]
Chart: Coordonnée circonférentielle [deg]
1

## Slide 35
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000
Lorenz et Murphy | 0.21142 | 0.2172 | 0.22447 | 0.23111 | 0.23754 | 0.24367 | 0.24941
Chart: Vitesse de rotation [tr/min]
| 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000
Lorenz et Murphy | -27.4812 | -22.8604 | -17.979 | -18.3029 | -19.9189 | -21.1154 | -23.3519

## Slide 36
Chart: Vitesse de rotation (rpm)
| 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000
Approche Lorenz et Murphy | 0.78158 | 0.8445 | 0.88181 | 0.92725 | 0.97959 | 1.0207 | 1.0564

## Slide 37
Chart: Module A
| BEM 430mm | BEM 700mm | Faulkner | Keogh Morton | Schmied et al. | Panara et al. W3 12400 rpm | Panara et al. W1 10000 rpm
 | 0.46112 | 0.31005 | 0.0225 | 0.2 | 0.05 | 0.08 | 0.04
Chart: Module B
| BEM 430mm | BEM 700mm | Faulkner | Keogh Morton | Schmied et al. | Panara et al. W3 12400 rpm | Panara et al. W1 10000 rpm
 | 0.17147 | 0.22797 | 0.24941 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.08
Chart: Module de l'indicateur de l'effet Morton
| BEM 430mm | BEM 700mm | Faulkner | Keogh Morton | Schmied et al. | Panara et al. W3 12400 rpm | Panara et al. W1 10000 rpm
 | 0.097966 | 1.0512 | 1.059 | 0.95505 | 0.44135 | 1.0368 | 1.1008
Chart: Module C
| BEM 430mm | BEM 700mm | Faulkner | Keogh Morton | Schmied et al. | Panara et al. W3 12400 rpm | Panara et al. W1 10000 rpm
Module C [T/V] | 1.239 | 14.872 | 188.7117 | 39.7936 | 67.9 | 144 | 344

## Slide 39
Cas d’étude | Vitesse du déclenchement de l’effet Morton instable(tr/min) | Vitesses critiques (tr/min)
1994, de Jongh [] | 10500 | 14000
1997, Faulkner [] | 9800 | > 12500
1997, Corcoran[] | 8500 | 9100
1998, dejong [] | 7200 | 8000
1999, Berot [] | 6510 | 2500,5200
2008, Schmied [] | 18600 | 28894
2011, Lorenz [] | 4200 | 4000, 5756